## Slide 1: Aceleración por hardware de LLMs en sistemas empotrados
Autor: Ángel Hurtado Flores
Tutor: Alberto Guillén Perales

## Slide 2: Índice
Introducción
  Contexto
  Objetivos
  Planificación
Entorno y desarrollo
  Software de Rockchip
  Forks y mejoras
Resultados
  Rendimiento y ejecución de LLMs
  Consumo energético
Logros y aplicaciones
  Logros destacados
  Aplicación y ejemplo real
Conclusiones
Notes: Solo mencionar que voy a seguir el esquema en pantalla, ya esta, no mas de 5-10 s

## Slide 3: Introducción
Un poco de contexto
Objetivos
Planificación

## Slide 4: Introducción
La IA generativa ha llegado pisando fuerte. No obstante, ¿puede adaptarse el hardware, energía y recursos a ella?
Sí, pero no es fácil
  Enormes posibilidades con la IA generativa y LLMs (Large Language Models), pero con gran cantidad de problemas y limitaciones:
  Necesidad de muchos recursos (potencia, memoria, disco…)
  Altísimo consumo de energía
  Difícil de entrenar
  Alto coste económico
  Consecuentemente, dependencia de ejecución en la nube
Notes: Recomendacion, ve rápido leer a la derecha primero. Despues frase impactante del circulo

## Slide 5: ¿Solución? Aceleración por hardware
Optimización al más bajo nivel
Eficiencia energética máxima
Rendimiento máximo
Abran paso a las NPUs
(Neural Processing Unit)
Notes: Ve rápido, no te pares en NPU vs TPU mucho. Menciona levemente TPU/Neural Engine

## Slide 6: Hardware
Se usa una Orange Pi 5 (competidora de Raspberry Pi, de coste un poco más bajo) lanzada en 2022. Posee el SoC (System-on-a-Chip) RK3588S, que incluye una CPU, GPU y NPU de 6 TOPS, así como 4GB de RAM
Este chip, hecho por Rockchip, compañía de SoCs de bajo coste. Es de los pocos SoCs para sistemas embebidos con NPU.
El coste en 2022 era de ~100€ (4 GB). Hoy en día es el de 16 GB de RAM
Notes: Ligerito, enfócate en lo importante como specs y precio, no te pares a hablar de Rockchip y competencia demasiado

## Slide 7: Objetivos
Ejecutar LLMs evitando sus principales limitaciones; es decir:
  Reducir necesidades de potencia y consumo
  Evitar la dependencia de la nube
  Reducir drásticamente el coste económico
Consecuentemente, ejecutar en sistemas embebidos
Conseguir una gran facilidad de uso de la NPU del RK3588 en la Orange Pi 5
Ejecutar el mejor LLM posible bajo las restricciones anteriores
Notes: Ve mas rápido de lo que pone en el texto

## Slide 8: Planificación
Notes: Recuerda mencionar que fue difícil porque tuvo que aunar ciencia e ingeniería en un solo trabajo

## Slide 9: Planificación
Notes: Recuerda mencionar que fue difícil porque tuvo que aunar ciencia e ingeniería en un solo trabajo

## Slide 10: Entorno y desarrollo
¿De que punto partimos?
¿Qué desarrollar y mejorar?

## Slide 11: Software de Rockchip
rknn-toolkit2
  Framework y APIs básicas para usar la NPU desde Python.
  Uso principal para Neural Networks
  Conversión a formato propio (.rknn)
  ¿Es compatible con LLMs? En teoría sí, pero no recomendable
rknn-llm
  Similar a rknn-toolkit2 para ejecución eficiente de LLMs
  Conversión a formato propio (.rkllm) con herramientas de Rockchip
  API en C para acelerar con NPU LLMs en formato .rkllm
  Más nuevo, menos pulido, más difícil de usar
Ambos dependen del driver de Linux para la NPU
Notes: Ligerito por toolkit2

## Slide 12: Problemas del software
Partimos de un framework: ¿Qué aportar?
El driver no esta integrado en Linux
No hay modelos en formato .rkllm
Documentación muy escasa
Conclusión: Aportar facilidad de uso, optimización, documentación e incluso estandarización
Notes: Se puede ir ligerito aqui

## Slide 13: Forks “ez” de Rockchip
ezrknn-toolkit2
  Automatización de la instalación de bibliotecas, Python…
  Compilar benchmark de prueba
  Pequeños añadidos a la documentación
  En resumen: uso general de la NPU (NNs, CV…) y pruebas básicas.
ezrknn-llm
  Automatización de la instalación
  Docker para convertir LLMs más fácilmente (ezrkllm-toolkit)
  Convertir LLMs para la comunidad (necesita buenos recursos HW)
  Compilar programa rkllm, para ejecución de LLMs convertidos. Instalación automática.
  Documentación extendida
Notes: De nuevo, ligerito, pero en toolkit2 solo

## Slide 14: Forks “ez” de Rockchip
A todo esto, sumamos integración del driver para la NPU en el kernel de Linux.
Concretamente, integramos en el kernel linux-rockchip, fork de Linux famoso entra la comunidad open source, usado en casi cualquier SO para placas con chips de Rockchip (como Armbian, usada en este TFM).
Notes: De nuevo, ligerito, pero en toolkit2 solo

## Slide 15: ezrknpu
  Por último, se crea un tercer repositorio en GitHub, centralizando los cambios de ambos forks:
  Centralizamos y modularizamos parte de la instalación
  Búsqueda de calidad: Refactorización, optimizaciones
  Centralizamos documentación
  Reducimos dependencia de repositorios originales de Rockchip
  Apuntamos a los repos “ez” como submódulos de Git:
    Commits seguros y estables, independientes del desarrollo
    Simplifica instalación
    Simplifica de cara a los usuarios menos avanzados
  Instalación en un solo comando
Notes: Ni rápido ni lento

## Slide 16: Resultados
¿Hemos conseguido los objetivos?
¿De que forma es mejor que lo que había?

## Slide 17: Ejemplo de ejecución: DeepSeek R1 (Distill Qwen 1.5B)
Notes: Aquí puedes ir mas rápido que en los apartados siguientes, es mas, en los siguientes hay que dejar el impacto, asi que este debería ser de los últimos que vayas rapido

## Slide 18: Ejemplo de ejecución: DeepSeek R1 (Distill Qwen 1.5B) x2

## Slide 19: Consumo Energético
Los consumos son extremadamente bajos:
El medidor USB mide directamente desde el USB-C de alimentación.
El medidor AC, a partir del enchufe, incluyendo la PSU que transforma de AC a DC, lo cual incluye pérdidas y un leve consumo extra.
Situación | Medidor USB | Medidor AC
Idle, after boot | 1.75W | 2.5W
Inferencia NPU | 5.7W | 7.5W
Inferencia NPU (peak) | 5.9W | 7.8W
Inferencia NPU (2 LLMs) | 7W | 8.8W
Inferencia NPU (2 LLMs, peak) | 7.2W | 9W
Curiosidad: En el peor caso (10W constantes, 0,25€/kWh) el precio sería de 0.06€/dia o 22€/año

## Slide 20: Logros y aplicaciones

## Slide 21: Logros destacables
Cientos/Miles de referencias
  Google
  YouTube
  Artículos (tutoriales)
  Documentación de fabricantes de “Pis”
Gran impacto en GitHub:
  Más de 300 stars entre todos los repos
Comunidad en Reddit (r/RockchipNPU)
  Con casi 1000 seguidores
  Que aportan software y contribuciones extra, como monitores de NPU (usado en mis videos previos)

## Slide 22: Impacto

## Slide 23: Impacto

## Slide 24: Impacto

## Slide 25: Aplicaciones
En resumen, todas las que permita un LLM solo que con las ventajas establecidas en los objetivos:
  Ejecución en local
  Consumo energético muy bajo
  Barato (tanto hardware como energía)
  Open source
  Fácil de usar
Desventajas: peores LLMs, contexto reducido, un poco más lentos.
Notes: Mucho logro pero, y aplicaciones? Las siguientes. Ya esta? No y es que he dejado este logro para el final… continua siguiente diapositiva y suelta el bombazo

## Slide 26: Logros: Ejemplo real
Asistente de voz inteligente local usando LLMs, similar a Alexa o Google Assistant, pero con muchas más capacidades gracias al LLM que ejecuta en local.
Utiliza 4 modelos, 1 en NPU (LLM) y 3 en CPU, en tan sólo 8GB de RAM. Coste <200€.
Realizado por un usuario de GitHub/Reddit, más detalles y referencias en la memoria.

## Slide 27: Ejemplo real
Notes: VAD - onnx
ASR - onnx
TTS - onnx
LLM - various options, but right now I'm inferencing on the NPU.
The goal would be to have the VAD, ASR and TTS on the Mali GPU, and the LLM on the NPU, and leave the CPU's free!

## Slide 28: Conclusiones finales
Gran impacto
Avance científico e ingenieril
Usos y aplicaciones reales, más allá del avance científico
Viabilidad práctica, económica, energética e incluso ecológica debido al bajo consumo. Incluso mejor seguridad y privacidad
Posiblemente, únicos computadores (SoC RK3588) de bajo coste y consumo capaces de usar LLMs usando NPU.
Incluso con los buenos resultados, ¡aun hay margen de mejora! Rockchip anunció recientemente sucesor del RK3588 con mejor NPU (x4 veces mejor, según ellos). Trabajos futuros y mejoras potenciales.
Sinergia entre Ingeniería de Computadores y Ciencia de Datos
Notes: Ve rápido aqui

## Slide 29: Gracias
Ángel Hurtado Flores
Alberto Guillén Perales